WHtools波高软件使用说明

要运行WHtools软件，需要首先安装MATLAB数据库程序，在光盘内找到MCRInstaller.exe程序，双击图标安装数据库。

在计算机上新建一个文件夹，把光盘上的WHTools.exe whprocess.exe, whprocess.ctf 三个文件复制过来。

建议在XP系统下使用该程序，软件安装路径和数据保存路径要保证完全英文路径

运行WHtools程序

点击如上图标运行WHtools程序，进入程序主界面

Convert ---- 数据转换

Analyze ---- 数据分析

数据转换功能

点击Convert按钮后，打开如下新窗口

Separate Burst File ---- 用来把每一个测量脉冲得到的数据分别保存为单独的文件，可以方便用户进行细节分析，但是会产生数量很大的文件

In One File --- 把所有测量的数据保存在一个文件内

选择In One File后，打开如下窗口

点击Input File Name 右侧的按钮选择需要转换的原始数据，raw格式

点击Output File Name 右侧的按钮选择转换后数据的保存路径（注意与原始文件使用相同的文件夹）

转换后的数据保存为TXT格式的文本文件，之后再使用Analyze功能进行查看并进一步计算需要的波浪数据

数据分析 Analysis

通过点击Open a File右侧的按钮选择需要查看或分析的数据文件

- 查看经过转换的压力数据或原始数据（如下图）

打开的数据曲线窗口显示时间序列的压力数据，用户只能对这些数据进行查看而不能进行其他的编辑。

窗口内红色字体显示所打开的文件名

用户可以使用Tools菜单内的缩放工具来查看曲线图，可以使用Grid工具隐藏网格线

- 打开波浪数据

打开经过转换的原始数据后，可以在曲线图的上方看到总的脉冲数量，有关测量的信息显示在曲线下方的信息窗口中，通过右下角的下拉窗口，用户可以选择显示的参量（1/3波高、1/10波高、最大波高、波周期等）

用户可以选择显示的脉冲数据的范围，只有选中的数据才能保存到输出数据文件内。

要将选择的数据保存为新的文件，需要选择Tools菜单内的Output to a File选项，软件将会打开如右图窗口，用户选择需要的数据，然后点击指定保存文件路径

关闭该窗口返回曲线图窗口，Save to a File右侧按钮变为可用，并且以红色字体显示保存文件名称

点击保存文件

注意：

保存的输出文件是TXT格式，可以使用Excel打开方便查看

WHtools软件能够打开的文件只有TXT格式