AEM-CAR电磁海流计通讯协议说明

串口参数设置

命令

仪器只接收16进制字符的命令，用户需要将ASCII命令先转换为16进制后再发给仪器，同样仪器返回的数据也是16进制，要正常显示需要再次进行转换

仪器内部的时钟在断开电源后会重置，重新设置时间和日期后，需要使用go命令使之生效

在每个命令之前需要两个前缀字符d1，使用十六进制表示为11  11（每个字符之间需要用空格隔开）；每个命令之后需要后缀字符cr，使用十六进制表示为0D；命令中的逗号也需要转换为十六进制字符2C

- 设置日期

举例：

d1 d1 date,2013,12,24, cr ------ 11 11 64 61 74 65 2C 32 30 31 33 2C 31 32 2C 32 34 2C 0D

d1 d1 go,cr ------ 11 11 67 6F 2C 0D

- 设置时间

d1 d1 time,15,01,00,cr  ----- 11 11 74 69 6D 65 2C 31 35 2C 30 31 2C 30 30 2C 0D

d1 d1 go,cr ------ 11 11 67 6F 2C 0D

- 查看日期

d1 d1 date?,cr  ------ 11 11 64 61 74 65 3F 2C 0D

- 查看时间

d1 d1 time?,cr  ------ 11 11 74 69 6D 65 3F 2C 0D

- 查看数据头信息

数据头信息包括仪器的序列号、预热时间和标定系数（通道1：温度；通道2：CompA；通道3：CompB；通道4：X轴流速；通道5：Y轴流速；通道6：电源电压）dummy表示没有使用

1St头信息包含通道1~3的系数A~D

2st头信息包含通道1~3的系数E~H

d1 d1 head1?,cr  ----- 11 11 68 65 61 64 31 3F 2C 0D

- 数据输出

输出物理值数据

物理值数据通常包含3个小数位，可以修改显示的小数位数；使用命令pval来输出物理值数据。

d1 d1 pval，cr  -------  11 11 70 76 61 6C 2C 0D

输出数据顺序为：温度、CompA、CompB、X轴流速、Y轴流速、流速、仪器指向、流向、北-南流速、东-西流速、电源电压、仪器状态

输出N值数据

N值数据是把原始数据进行了16位A/D转换后的数值

d1 d1 real,cr  ------ 11 11 72 65 61 6C 2C 0D